## Slide 1: タイ市場における中国系OEMの台頭と 日系OEMが取るべき戦略
モデルチェンジの速さは、本当にシェア拡大の要因か
2026年10月 [発表者名]
Notes: タイの自動車市場で中国系が伸びている。その要因としてよく挙げられるモデルチェンジの速さが、本当にシェア拡大の要因なのかを検証し、日系が取るべき戦略を示す。発表は10分で、詳しいデータは付録にまとめた。

## Slide 2: 要旨 課題・仮説・答え
課題
中国車はモデルチェンジが速い。それが、タイでのシェア拡大の要因か
仮説
電池の進化が速い
↓
モデルチェンジが速い
↓
中国系のシェアが拡大
答え
速さは主因ではない
主因は、急拡大したBEV市場に日系の商品がないこと
日系 vs 中国系
政策×供給×価格でBEV市場が急拡大。日系はBEVに商品がなく、失点の大半はこれで説明できる
モデルチェンジ
日系は改良しても販売があまり変わらず、数年目のモデルでも売れ続ける
中国系どうし
次の売れる車種を出し続ける力が、生き残りを決める
日系の打ち手：BEVの商品を持つ／HEVは長く売る／残クレで月々を下げる
Notes: 最初に要旨を述べる。課題は、中国車のモデルチェンジの速さが、タイでのシェア拡大の要因かどうかである。仮説は、電池の進化が速いからモデルチェンジが速く、それが中国系のシェア拡大を生んだというものだった。答えは、速さは主因ではない。日系と中国系のシェアの差は、政策と供給と価格で急拡大したBEV市場に、日系の商品がないことでほぼ説明できる。日系は改良しても販売があまり変わらず、数年目のモデルでも売れ続けている。速さが効いているのは中国系どうしの競争で、次の売れる車種を出し続ける力が生き残りを決めている。日系は、BEVの商品を持ち、HEVは長く売り、残クレで月々の支払いを下げるべきである。

## Slide 3: 市場分析① ASEANで中国系が伸び、ベトナムは地場が強い
社内PCで作成して差し込む
ASEAN各国の中国系・日系シェアの推移
MarkLines：ASEAN各国の車種別月次販売
国ごとの小さな折れ線（日系・中国系・地場・その他）
見るポイント
✓ タイ・インドネシアで中国系が伸びる
✓ ベトナムは地場（VinFast）が強い
✓ 日系はどの国でも最大勢力
以降はタイに絞る
中国系の伸びが最も大きく、データもそろう
出典：MarkLines（社内）
Notes: まずASEAN全体を見る。中国系はタイとインドネシアで伸びている。ベトナムだけは地場のVinFastが強い。中国系の伸びが最も大きく、データもそろうタイに絞って分析する。

## Slide 4: 市場分析② BEVの9割が中国系、HEVの98%が日系
社内PCで作成して差し込む
パワートレイン別の販売とシェアの推移
BEV・HEV・ICEの月次台数
各パワートレイン内の国籍別シェア
Chart: 2026年1〜6月の乗用車登録（万台）
| BEV | HEV | PHEV
中国系 | 9.48 | 0.14 | 0.71
日系 | 0.11 | 8.79 | 0.01
その他 | 0.89 | 0.06 | 0.3
90%
BEVのうち中国系
98%
HEVのうち日系
前年比
BEV +85% HEV +26% PHEV −10%
出典：JETRO（2026年7月）、MarkLines（社内）
Notes: タイをパワートレイン別に見る。2026年上半期の登録で、BEVは前年比85%増、HEVは26%増と、どちらも伸びている。BEVの9割は中国系、HEVの98%は日系で、パワートレインごとにすみ分けがはっきりしている。

## Slide 5: 市場分析③ 日系の失点は、ほぼBEV比率の上昇による
社内PCで作成して差し込む
セグメント別の販売とシェアの推移
A/B・C・D・SUV・MPV（ピックアップは別掲）
セグメント×パワートレインで同じ分解
日系シェアの変化の分解（pt）
85.2%
2022年
−25.4
BEV比率
の上昇
+0.6
BEV内の
日系
+1.4
BEV以外
の日系
61.8%
2026年
1〜7月
BEV以外の
日系シェア
86%→88%
出典：TMT、Thansettakijから試算（BEV内の日系は1%→3%と仮定）。BEV比率の上昇にはピックアップ縮小による分母の減少も含む
Notes: 日系シェアは2022年の85%から2026年の62%へ、23ポイント下がった。これを分解すると、BEV市場が広がった効果が25ポイントで、ほぼすべてを説明する。BEV以外の市場の中では、日系のシェアはむしろ86%から88%に上がっている。セグメント別の推移は社内データで差し込む。

## Slide 6: 市場分析④ 中国系は1車種依存、日系は複数車種で売る
中国系
社内PCで作成して差し込む
1位 BYD（候補）
車種別の月次販売
（積み上げ面）
社内PCで作成して差し込む
2位 Chery系（候補）
車種別の月次販売
（積み上げ面）
社内PCで作成して差し込む
3位 MG（候補）
車種別の月次販売
（積み上げ面）
社内PCで作成して差し込む
4位 GAC Aion（候補）
車種別の月次販売
（積み上げ面）
日系
社内PCで作成して差し込む
1位 Toyota（候補）
車種別の月次販売
（積み上げ面）
社内PCで作成して差し込む
2位 Honda（候補）
車種別の月次販売
（積み上げ面）
社内PCで作成して差し込む
3位 Isuzu（候補）
車種別の月次販売
（積み上げ面）
社内PCで作成して差し込む
4位 Mitsubishi（候補）
車種別の月次販売
（積み上げ面）
BYDは複数車種で売るが、多くの中国系は主力1車種に頼る
日系はトヨタを筆頭に複数車種で売る
出典：MarkLines（社内）。企業名は2026年上半期のBEV・全体登録の上位からの候補
Notes: 各国籍の上位4社について、車種別の販売推移を見る。BYDは複数の車種で台数を積み上げているが、他の中国系の多くは主力1車種に頼っている。日系はトヨタを筆頭に、複数の車種で売っている。図は社内データで差し込む。

## Slide 7: パワートレイン×セグメント 正面からぶつかる場所は少ない
動力 | 乗用車（セダン・ハッチバック） |  |  | SUV |  | 
 | Bクラス | Cクラス | Dクラス | Bクラス | Cクラス | Dクラス
BEV | Dolphin、Atto 1、Good Cat | MG4 | Seal | Jaecoo 5 EV、MG ZS EV | Atto 3、Deepal S07、Omoda C5 EV bZ4X（少量） | Sealion 7、XPeng G6
PHEV | — | — | — | — | Sealion 6、H6 PHEV Outlander PHEV | —
HEV | MG3 HEV Yaris Ativ HEV、City e:HEV | Corolla Altis HEV、Civic e:HEV | Camry、Accord e:HEV | Jolion HEV Yaris Cross、HR-V、Kicks | Haval H6 HEV Corolla Cross HEV | —
ICE | Yaris Ativ、City、Almera | MG5 Corolla Altis、Civic | — | MG ZS CX-3 | CX-5、CX-30 | Fortuner、Pajero Sport
中国系
日系
代表車種（目安）。ピックアップは対象外（日系91%）
BEVの行
中国系だけが競う。速さが効くのはここ
HEV・ICEの行
日系が大半。接点はSUV Cクラス
出典：各社のタイ公式サイト（2026年10月）。各セルの台数・シェアは社内PC（MarkLines）で追記
Notes: パワートレインとセグメントで、中国系と日系の代表車種を並べた。セグメントは、乗用車とSUVに分け、それぞれBクラス、Cクラス、Dクラスに分けた。BEVの行は中国系だけで、日系はほぼ商品がない。HEVとICEの行は日系が大半を占める。正面からぶつかっているのは、SUVのCクラスで、PHEVやHEVのSealion 6やHaval H6とCorolla Crossが競う。モデルチェンジの速さが効くのは主にBEVの行である。

## Slide 8: タイのEV政策 輸入で市場をつくり、あとで現地生産を求める
Point 01
買う人への補助
EV3.0（2022〜23年）
最大15万バーツ
EV3.5（2024〜27年）
最大10万バーツ、年々縮小
Point 02
税の優遇
BEVの物品税 8%→2%
中国製EVの関税 0%
（日本製は20%）
Point 03
現地生産の義務
補助を受けた輸入1台に
現地生産 1〜1.5台（EV3.0）
2026年 2台、2027年 3台
（EV3.5、輸出は1.5台分）
補助と関税0%で、中国系は輸入から先に市場に入れた
その後の生産義務が、現地での値下げと販売攻勢を生んでいる
出典：BOI（2023〜2025年）、物品税局、The Nation（2026年9月）。2026年からは物品税を投資の度合いで3段階に（9月合意）
Notes: タイの政府政策を簡単に説明する。道具は3つある。1つ目は買う人への補助で、EV3.0では最大15万バーツ、2024年からのEV3.5では最大10万バーツに縮小した。2つ目は税で、BEVの物品税は8%から2%に下がり、中国製EVはFTAで関税が0%である。3つ目は現地生産の義務で、補助を受けて輸入した台数に応じて、現地で生産しなければならない。2026年は輸入1台につき2台、2027年は3台である。補助と関税0%で中国系は輸入から先に市場に入り、その後の生産義務が、現地での値下げと販売攻勢を生んでいる。

## Slide 9: 政策と販売台数 補助・値下げ・生産義務の時期に販売が動く
社内PCで作成して差し込む
BEV・HEVの月次販売台数（2022年1月〜最新）
MarkLines：タイ。横軸を下の年表にそろえ、政策の時期に縦の点線を入れる
2022
2023
2024
2025
2026
2027
EV3.0開始
補助15万
EV3.5開始
補助10万に縮小
Atto 3
大幅値下げ
生産義務
輸入1:2
物品税
3段階に合意
生産義務
輸入1:3
7.6万台
2023年のBEV
補助で急増
7.0万台
2024年のBEV
補助縮小・値下げ待ち・与信の引き締め
10.5万台
2026年1〜6月のBEV（+85%）
生産義務の消化で販売攻勢
出典：Autolife（2023〜24年）、JETRO（2026年7月）、BOI。下段の要因は時期の一致からの読み取り（因果は未検証）
Notes: 政策と販売台数の関係を見る。上には社内データの月次販売を入れ、下の年表と横軸をそろえる。2022年にEV3.0の補助が始まり、2023年のBEVは7.6万台まで急増した。2024年は補助が10万バーツに縮小し、Atto 3の大幅値下げで値下げ待ちが起き、与信の引き締めも重なって7.0万台に減った。2026年は輸入1台に2台の現地生産が求められ、各社が生産した車を売るために販売攻勢をかけ、上半期だけで10.5万台、前年比85%増になった。時期は一致しているが、因果は社内データで確かめる。

## Slide 10: 分析① 政策×供給力×価格でBEV市場ができ、日系は不在
日系 vs 中国系
問い 中国系はなぜ日系からシェアを取れたのか
Point 01
政策支援
中国製EVの関税 0%
（日本製は20%）
補助 最大15万バーツ
Point 02
供給力
承認BEV能力
38.6万台／年
輸入1台に
現地生産2〜3台
Point 03
価格競争
Atto 3 −25〜36%
中国の自動車産業の
利益率 3.4%
BEV市場が前年比 +85%。日系はBEVの商品がなく、ほぼ不戦敗
わかったこと
正面の価格勝負より、日系不在の市場で伸びた
あわせて
BEV以外では日系シェア 86%→88%
出典：BOI（2023〜2025年）、物品税局、CPCA、JETRO
Notes: 政策では中国製EVの関税が0%で、補助金も最大15万バーツ出た。供給では承認されたBEVの生産能力が年38.6万台あり、輸入1台につき現地で2台から3台の生産が求められる。価格ではAtto 3が25%から36%値下げされ、中国の自動車産業の利益率は3.4%まで下がっている。この3つでBEV市場が急拡大した。ただし日系はBEVの商品がなく、日本との勝負になる前に、日系不在の市場で中国系が伸びた。BEV以外では日系のシェアは上がっている。

## Slide 11: 分析② 買う時はEVが安い。保有費は値引きと残価しだい
日系 vs 中国系
問い EVは日系車より安く、燃費（電費）が良いのか
Chart: 新車価格（万バーツ）
| Atto 1（BEV） | Yaris Ativ（ICE） | Atto 3 特価（BEV） | Atto 3（BEV） | Corolla Cross HEV
中国系 | 43 | 0 | 67 | 80 | 0
日系 | 0 | 56.9 | 0 | 0 | 98.9
Chart: 5年の保有費（万バーツ）Atto 3 vs Cross
| BEV（通常価格） | BEV（特価） | HEV
中国系 | 66.6 | 53.6 | 0
日系 | 0 | 0 | 60.1
中国系
日系
わかったこと
保有費では、値引きがないとEVが高い
日系は残価と保有費で戦える
入口価格の差は埋まらない
出典：各社の価格表（2026年10月）、IEA（2026年）。保有費は年1.5万km・残価等を仮定した試算（付録）
Notes: 買う時点では、BEVが日系より安くなっている。最安のAtto 1は43万バーツで、トヨタの量販セダンYaris Ativの57万より安い。C-SUVでも、Atto 3はCorolla Cross HEVより2割から3割安い。IEAも、タイでは2024年にBEVとICEの購入価格が並んだとしている。ただし5年の保有費で見ると、BEVは値引きがなければHEVより高く、値引きがあれば安い。日系は入口価格では勝てないが、残価と保有費で戦える。

## Slide 12: 分析③ 中古EVが安いのは、電池劣化より新車値下げのため
日系 vs 中国系
問い 中古EVはなぜ安いのか。電池劣化のためか
Chart: 中古の掲載価格（走行2万〜10万km）
| Atto 3（2023年式） | Corolla Cross HEV（2023年式）
発売時の新車価格に対する比率 | 38.9 | 63
今の新車価格に対する比率 | 60.7 | 63
値下がりの2つの要因
2.3%／年
電池容量の平均劣化（実車2.3万台）
−25〜36%
Atto 3の新車価格（120万→通常90万・特価77万）
わかったこと
24ptの差のうち、新車値下げで説明できるのは13〜22pt（通常価格〜特価）
中古を下げる最大の要因は
新車値下げと世代の陳腐化
電池劣化の寄与は、残りの最大11ptの中
出典：One2car（2026年10月、N=7・5）、Geotab（2026年1月）、BYD Rêver。SOH・成約価格は未取得
Notes: 2023年式のAtto 3は、発売時の価格に対して39%まで下がり、同じ年式のCorolla Cross HEVの63%より大きく下がっている。中古EVのほうが下がるという現象は確認できた。ただしAtto 3の新車は、発売時の120万バーツから、通常価格で90万、10月の特価で77万まで下がった。今の新車価格で比べると、差は特価基準で2ポイント、通常価格基準で11ポイントまで縮む。24ポイントの差のうち13から22ポイントは新車値下げで説明でき、電池劣化の寄与は残りの最大11ポイントの中にある。電池劣化は平均で年2.3%で、暑さや急速充電で進む。寄与を確かめるには、SOHと成約価格のデータが要る。

## Slide 13: 改良の中身 日系 vs 中国系（タイの販売カタログ）
Toyota Corolla Cross HEV
社内PCで作成して差し込む
2020年
カタログ画像を貼る
社内PCで作成して差し込む
2024年
カタログ画像を貼る
 | 2020年 | 2024年
外観 | — | グリル・灯火
画面・装備 | — | 画面・電動パーキング
駆動系 | 1.8L HEV 122PS | 同じ
燃費 | HEV 4.3L/100km | 同じ駆動系
価格（最上級） | 120.4万 | 120.4万
BYD Atto 3
社内PCで作成して差し込む
MY2023
カタログ画像を貼る
社内PCで作成して差し込む
MY2024
カタログ画像を貼る
 | MY2023 | MY2024
外観 | — | ピラー色・ロゴ・タイヤ
画面・装備 | 12.8型 | 15.6型
電池（標準） | 49.92 kWh | 50.25 kWh
航続（NEDC） | 410／480 km | 同じ
価格（長距離） | 119.99万 | 89.99万（特価77万）
変わった項目
どちらも駆動系はほぼ同じ。違いは
日系は外内装、中国系は画面と価格を変える
出典：Toyota（2020年7月、2024年2月）、BYD Rêver、BYD販売店（2024年4月）。価格はバーツ、Atto 3の値下げは2024年7月以降
Notes: 改良の中身を、実際のタイの販売カタログで比べる。左がトヨタのCorolla Cross HEVで、2024年の改良ではグリルや灯火、画面や電動パーキングが変わったが、1.8リッターのハイブリッドはそのままで、最上級の価格も変わっていない。右がBYDのAtto 3で、2024年モデルでは画面が12.8型から15.6型になり、電池はわずかに増えたが、航続距離は同じである。大きく変わったのは価格で、長距離型は120万バーツから90万バーツまで下がった。どちらも駆動系はほぼ同じで、日系は外内装、中国系は画面と価格を変えている。

## Slide 14: 改良の中身 中国系どうし（タイの販売カタログ）
BYD Dolphin（標準）
社内PCで作成して差し込む
2023年7月 輸入
カタログ画像を貼る
社内PCで作成して差し込む
2024年 タイ生産
カタログ画像を貼る
 | 2023年7月 輸入 | 2024年 タイ生産
外観 | ツートン | 単色・新色
電池 | 44.9 kWh | 50.25 kWh
航続（NEDC） | 410 km | 435 km
生産 | 中国から輸入 | タイで生産
価格 | 70.0万 | 56.99万
Omoda C5 EV
社内PCで作成して差し込む
2024年
カタログ画像を貼る
社内PCで作成して差し込む
2026年9月
カタログ画像を貼る
 | 2024年 | 2026年9月
外観 | — | 前面・全長を変更
画面 | — | 15.6型
電池 | 61 kWh | 50.6 kWh
航続（NEDC） | 505 km | 422 km
価格 | 89.9万〜 | 70.9万（限定64.9万）
変わった項目
同じ中国系でも方向は逆。Dolphinは電池を増やし、Omodaは減らした
共通するのは「タイ生産にして値段を下げる」こと
出典：BYD販売店・BYD Rêver（2024年）、The Standard（2023年）、Chobrod（2024年8月）、Omoda & Jaecoo（2026年9月）。価格はバーツ
Notes: 次に中国系どうしで比べる。左のBYD Dolphinは、2024年にタイ生産に切り替えた際、電池を44.9から50.25キロワット時に増やし、航続も410から435キロに伸ばしたうえで、価格を70万から57万バーツに下げた。右のOmoda C5 EVは、2026年の改良で電池を61から50.6キロワット時に減らし、航続も505から422キロに縮めて、低い価格帯に移した。同じ中国系でも電池の方向は逆だが、共通しているのはタイで生産して値段を下げることである。

## Slide 15: 分析④ 改良は速いが、航続は伸びず電池は安く小さく
モデルチェンジ
問い 中国系のモデルチェンジは速いか。何が変わっているか
Chart: 改良前後の電池容量の変化（タイ仕様）
| Dolphin | Atto 3 | MG4（標準） | MG4（長距離） | Omoda C5 EV
増加 | 11.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0
減少 | 0 | 0 | -3.9 | -2.8 | -17
中国系 vs 日系
2.0年 vs 3.3年
部分改良の間隔（価格だけの変更は除く）
0%
航続の変化（中央値）
−19%
価格の変化（中央値）
中国系13件・日系8件の改良を集計
わかったこと
航続は据え置き。電池は小型化して値下げに使われた
改良の中身は
「安く・速く充電・装備を増やす」
社内PCで作成して差し込む
S&Pの改良時期 × 改良前後の月次販売（改良で販売が伸びたか）
出典：各社のタイ公式資料・販売店資料。件数・中央値は価格だけの変更を含む。中国系は観測期間が短く、間隔は短めに出うる
Notes: ここから中国系どうしの競争を見る。中国系の部分改良の間隔は約2年で、日系の3.3年より速い。ただし中身を見ると、電池容量はDolphinのように増えた車もあれば、Omoda C5 EVのように17%減った車もある。航続距離の中央値は変わらず、価格は中央値で19%下がった。改良の中身は、電池を小さくして安くする、充電を速くする、装備を増やすの3方向である。改良が販売を伸ばしたかは、社内データで確かめる。

## Slide 16: 分析⑤ 日系は改良しても販売があまり変わらない
モデルチェンジ
問い 日系はモデルチェンジで販売が伸びるのか
社内PCで作成して差し込む
日系の主力車種：モデルチェンジ前後の月次販売
Corolla Cross（2024/2）、HR-V（2024/11）、Camry（2024/10）、Yaris Ativ（2025/8 HEV追加）など
変更月を0、前6か月の平均を100とした指数
わかったこと（社内データ）
✓ 改良の前後で販売はあまり変わらない
✓ 発売から数年たったモデルでも売れ続ける
✓ 全面刷新でも大きくは伸びない
わかったこと
日系の販売を動かすのは、改良より車種の評判・残価・販売網
モデルチェンジの速さは
日系と中国系の勝敗を分けていない
日系は「長く売る」ほうが合理的
出典：MarkLines、S&P（社内）
Notes: 日系のモデルチェンジ前後の販売を、社内データで調べた。Corolla CrossやHR-V、Camryなどを見ると、改良の前後で販売はあまり変わらず、発売から数年たったモデルでも売れ続けている。日系の販売を動かしているのは、改良よりも車種の評判、残価、販売網である。つまりモデルチェンジの速さは、日系と中国系の勝敗を分けていない。日系にとっては、頻繁に改良するより長く売るほうが合理的である。

## Slide 17: 分析⑥ 1車種依存でも伸びる。効くのは次の車種を出す力
中国系どうし
問い 中国系どうしでは、どの企業が伸びているのか
社内PCで作成して差し込む
企業別の車種構成と販売の推移
車種構成の横棒 ＋ シェア変化 ＋ 主力の交代回数
（付録21の形）
 | BYD | Chery系 | Neta
車種 | Dolphin・Atto 3 ほか複数 | Jaecoo 5 EVが 約5割 | Neta Vのみ
BEV内 シェア | 約40%→21.0% | —→18.5% | 16.7%→0.3%
結果 | 首位だが半減 | 新車名の連投で 2位 | 撤退へ
BEV登録に占める割合（2023年→2026年1〜6月）
わかったこと
1車種に頼るCheryが2位。多車種のBYDはシェアが半分に
強さは
次の売れる車種を出し続ける力
止まった1車種依存はNetaのように崩れる
出典：Autolife（2023年）、JETRO（2026年7月）、The Nation（2026年）、MarkLines（社内）。年により出典が異なる
Notes: 車種の多い企業が強く、1車種に頼る企業は弱いと見られがちだが、データは一致しない。車種の多いBYDは首位だが、BEV内のシェアは約40%から21%へ半分になった。一方、Jaecoo 5 EVが販売の約5割を占めるChery系は、2024年以降にOmodaとJaecooの新車名を次々に出し、2位まで伸びた。1車種に頼ったNetaは、次の車種を出せずに撤退へ向かった。つまり効くのは車種の数より、次の売れる車種を出し続ける力である。これは中国系どうしの競争で、速さが生き残りの条件になっていることとも合う。社内データで、新車種の投入前後のシェアを確かめる。

## Slide 18: 分析結果のロジックツリー
政策（補助・関税0%・生産義務）でBEV市場が急拡大
日系はBEVに商品がない → 日系の失点の大半
EVは入口価格が安い。中古EVが安いのは主に新車値下げ
日系 vs 中国系
中国系の改良は速いが、中身は値下げ・充電・装備
日系は改良しても販売が変わらず、数年目でも売れる
モデルチェンジ
次の売れる車種を出す力が生き残りを決める（Chery↑・Neta撤退）
中国系どうし
中国系の
シェア拡大
の要因
モデルチェンジの速さは主因ではない。主因は「BEV市場に日系の商品がない」こと
出典：本資料の分析①〜⑥
Notes: 分析の結果をロジックツリーにまとめる。中国系のシェア拡大の要因は3つの層に分かれる。日系と中国系の間では、政策でBEV市場が急拡大し、日系にBEVの商品がなかったことが失点の大半を説明する。EVは入口価格が安く、中古EVが安いのは主に新車値下げのためである。モデルチェンジについては、中国系の改良は速いが中身は値下げと充電と装備で、日系は改良しても販売が変わらず数年目のモデルでも売れる。中国系どうしでは、次の売れる車種を出す力が生き残りを決めている。モデルチェンジの速さは主因ではなく、主因はBEV市場に日系の商品がないことである。

## Slide 19: 日系の戦略 4つの打ち手と、中国企業との向き合い方
守る
ピックアップ・HEVセダン
モデルを長く売り、残価を守る
（毎年の刷新はしない）
迎え撃つ
C-SUVのHEV／PHEV
残クレで高い残価を
月々の支払いの安さに変える
埋める
BEV
中国の開発体制で短い周期のBEVを持つ
（bZ3X、e:N2、6e）
拾う
撤退する中国ブランドの顧客
認定中古・整備で受け止める
中国企業との向き合い方
競合
BYD・MG
売れる車種の多い相手と正面から
協業
電池・ソフト・開発
BYD・GAC・Changanの開発体制を使う
受け皿
撤退ブランド
顧客・販売店を引き取る
出典：本資料の検証、Toyota（bZ3の共同開発）、各社発表
Notes: 日系の打ち手は4つである。ピックアップとHEVセダンは守る。ここではモデルを長く売り、残価を守る。毎年刷新すると旧型の残価が下がり、日系の強みを自ら崩すためである。C-SUVのHEVとPHEVでは中国系を迎え撃ち、高い残価を残価設定ローンで月々の支払いの安さに変える。BEVは中国の開発体制を使って短い周期の商品を持ち、空白を埋める。撤退する中国ブランドの顧客は、認定中古や整備で拾う。中国企業とは、BYDやMGのような強い相手とは競い、電池やソフトでは協業し、撤退するブランドの受け皿になる、という3つの関係を使い分ける。

## Slide 20: 結論
1
日系 vs 中国系：政策×供給×価格でできたBEV市場に、日系の商品がなかった
2
モデルチェンジ：日系は改良しても販売が変わらない。速さは勝敗を分けていない
3
中国系どうし：次の売れる車種を出し続ける力が、生き残りを決める
日系がタイで取るべきこと
BEVの商品を持ち、HEVは長く売って残価を守り、
残クレで月々の支払いを下げる
Notes: 結論を述べる。日系と中国系のシェアの差は、政策と供給と価格でできたBEV市場に、日系の商品がなかったことによる。中古EVが安いのは主に新車値下げのためで、日系は残価と保有費で戦える。モデルチェンジの速さが効くのは中国系どうしの競争で、次の売れる車種を出し続ける力が生き残りを決める。日系はBEVの商品を持ち、HEVは長く売って残価を守り、残クレで月々の支払いを下げるべきである。以上である。

## Slide 21: Appendix
モデルチェンジの中身／電池と中古価格／価格と保有費／市場と政策／中国系の淘汰／日系の打ち手／検証設計／出典

## Slide 22: 付録1 モデルチェンジの数え方
01
全面刷新
車体・内装・駆動系を
まとめて刷新
MG3（2024年）
Camry（2024年）
02
部分改良
外内装・装備・
電池の一部を変更
MG4 MY2026
Corolla Cross 2024
03
年次改良
容量・装備・
グレードの更新
Atto 3 MY2024
Dolphin 2024
04
価格施策
価格だけを変更
Aion Y Plus
（2024年11月）
本資料のルール
✓ 価格だけの変更はモデルチェンジに数えない
✓ グレード追加・別名の後継車は、元の車種の世代交代に数えない
✓ 中国で発表された新型と、タイで売られる仕様を分ける
出典：各社のタイ公式資料。数え直し後の部分改良の間隔：中国系2.0年、日系3.3年

## Slide 23: 付録2 中国系の改良の中身①（BYD・SAIC MG・GWM）
車種 | 時期 | 分類 | 電池・航続 | 価格・その他
BYD Atto 3 | 2024/2 | 年次改良 | 49.92→50.25 kWh、航続は据え置き | 15.6型画面。7月に同じMY23を大幅値下げ
BYD Dolphin | 2024/7〜9 | 年次改良・現地生産 | 44.9→50.25 kWh、410→435 km | 56.99万バーツ。容量+12%で航続+6%
BYD Seal | — | 世代交代は未確認 | タイの旧新比較なし | 値下げは改良に数えない
MG4 | 2024/3 | 年次改良・現地生産 | 51→49 kWh、425→423 km | 価格・グレードを再編
MG4 長距離 | 2026 MY | 部分改良 | 64→62.2 kWh、540 kmを維持 | 新しい内装
MG3 | 2024/8 | 全面刷新 | ICE→1.5L HEV（1.83 kWh） | 車体・内装・安全装備を刷新
ORA Good Cat | 2024/1 | 年次改良・現地生産 | NMC→LFP 57.7 kWh、500→480 km | 充電DC60→70 kW。電池をSVOLTへ
ORA 5 | 2026 | 後継（別名） | 58.3 kWh、520 km | ハッチバック→SUV
出典：BYD Rêver、BYD販売店、MG Thailand、GWM（2022〜2026年）

## Slide 24: 付録3 中国系の改良の中身②（Changan・GAC・Neta 他）
車種 | 時期 | 分類 | 電池・航続 | 価格・その他
Deepal S07 | 2025/10 | 技術改良 | 66.8→68.8 kWh LFP、30〜80% 15分 | 早期特価 109.9万バーツ
Aion Y Plus | 2024/11 | 価格施策（数えない） | 変更なし | 99.59万→82.99万バーツ
Neta V-II | 2024/3 | 部分改良・現地生産 | 382 km | 外装・14.6型画面・ADAS
XPeng G6 | 2025/8 | 部分改良 | 87.5 NMC→80.8 kWh LFP、10〜80% 12分 | 航続570→525 km（WLTP）
Zeekr X | 2026/3 | 年次改良 | 66 kWh、470 km | 内装・快適装備
Omoda C5 EV | 2026/9 | 外内装・電池 | 61→50.6 kWh、505→422 km | 70.9万（9月限定64.9万）
Haval H6 PHEV | 2025 | 部分改良 | 34 kWh NMC→27.4 kWh LFP、EV航続201→150 km | 電池を安価なLFPへ
Sealion 6 DM-i | 2026 | 年次改良 | 18.3→26.6 kWh、EV航続95→150 km | 急速充電18→55 kW
出典：Changan、GAC、Neta、XPeng、Zeekr、Omoda、GWM、BYDのタイ公式資料（2024〜2026年）

## Slide 25: 付録4 日系の改良の中身 HEVでも駆動系の更新はある
車種 | 時期 | 分類 | 電池・航続 | 価格・その他
Corolla Cross | 2024/2 | 部分改良 | 1.8L HEV 122 PSを継続 | グリル・灯火・画面・電動パーキング
HR-V | 2024/11 | 部分改良 | 1.5L e:HEV、25.6 km/L | グリル・ランプ・8型画面・安全装備
Kicks | 2022/7 | 駆動系の改良 | 第2世代e-POWER、136 PS | 内装・安全装備
Camry | 2024/10 | 全面刷新 | 新ハイブリッド、227 PS、25 km/L | 外内装・車体・安全装備
Yaris Ativ | 2022 | 全面刷新 | 1.2L ICE | 車体・内装・安全装備
Yaris Ativ | 2025/8 | 駆動系の追加 | 1.5L HEV、29.4 km/L | GR Sportを追加
Almera | 2023/5 | 部分改良 | 1.0Lターボを継続 | 外観・コネクト・安全装備
日系の部分改良は外内装・装備が中心。全面刷新で駆動系も変える
出典：Toyota、Honda、Nissanのタイ公式資料（2020〜2025年）

## Slide 26: 付録5 改良で変わった項目の割合（中国系 vs 日系）
Chart: 
| 電池・航続 | 価格 | 外装・内装 | 画面・装備 | 運転支援 | 現地生産化
中国系（13件） | 54 | 54 | 54 | 62 | 23 | 31
日系（8件） | 0 | 38 | 100 | 88 | 75 | 0
読み取り
✓ 中国系の電池変更は、増加5件・減少2件
✓ 航続の中央値は0%、価格の中央値は−19%
✓ 日系は運転支援・装備の更新が多い
✓ 日系は元から現地生産
出典：各社のタイ公式資料から集計（価格だけの変更を除く前の件数）

## Slide 27: 付録6 「電池の持ち」の3つの意味 進んだのは充電とコスト
Point 01
航続
1回の充電で走る距離
中央値0%（据え置き）
Omoda C5 EV −16%
Point 02
寿命
劣化の遅さ
LFPへの切り替え
（Good Cat、G6、H6 PHEV）
Point 03
充電速度
急速充電の時間
XPeng G6 10〜80% 12分
Deepal S07 30〜80% 15分
電池の進化は「同じ距離をより小さく安い電池で」に使われた
航続を伸ばす方向には、あまり使われていない
出典：XPeng、Changan、GWM、Omodaのタイ公式資料、BloombergNEF（電池価格 前年比−20%）

## Slide 28: 付録7 電池劣化の実データ 暑さと急速充電で進む
2.3%／年
電池容量の平均劣化
（実車2.3万台・21車種）
3.0%／年
急速充電の多い車
+0.4pt／年
暑い地域での上乗せ
95%
BYD Seal（LFP）の5万km後の
電池の健全度
タイの保証
8年／16万km
BYDのタイでの電池保証
劣化の不安は保証で一部が消える。中古の買い手には、保証の引き継ぎとSOHの表示が効く
長く乗るなら日系ICEが安心、という見方は一部正しい
ただし電池劣化は年2〜3%で、中古価格の差の主因ではない
出典：Geotab（2026年1月）、BYD、BYD Rêver。タイの個別車種の寿命予測ではない

## Slide 29: 付録8 中古価格の比較条件（2023年式）
車種 | N | 中古の中央値 | 発売時の価格 | 発売時比 | 今の新車 | 今の新車比
Atto 3 Extended | 7 | 46.7万 | 120.0万 | 38.9% | 77.0万（特価） | 60.7%
Corolla Cross HEV | 5 | 75.9万 | 120.4万 | 63.0% | 120.4万 | 63.0%
差 |  |  |  | 24.1pt |  | 2.4pt
価格はバーツ
注意
✓ 掲載価格であり、成約価格ではない
✓ SOH（電池の健全度）と保証の残りは未取得
✓ 旧グレードと今の代替グレードは完全には一致しない
✓ 分母を変えた差であり、電池劣化の寄与を推定した結果ではない
出典：One2car（2026年10月8日観測）、BYD Rêver、Toyota Thailand

## Slide 30: 付録9 中古EVの平均価格は1年で2〜3割下がった
Chart: 中古の平均掲載価格（2024年=100）
| Atto 3 | Dolphin | Seal
2024年1〜10月 | 100 | 100 | 100
2025年1〜10月 | 70 | 78 | 79
同時期の動き
✓ Atto 3の新車は2024年7月に大幅値下げ
✓ 中古BEVの多くは元値の60〜80%で掲載（2024年）
✓ 米国でも中古EVはテスラの新車値下げで−32%
出典：One2car（2026年2月）、Krungsri Research（2025年1月）、iSeeCars。車両構成は固定していない

## Slide 31: 付録10 中古価格が下がる3つの経路
電池の劣化
SOHが下がる
年2〜3%
新車の値下げ・陳腐化
新車が安くなる
新世代が出る
不確実性
劣化・保証・
修理費が読めない
中古価格の差
Atto 3 vs Corolla Cross
24pt
24ptの内訳（説明用）
21.7pt
新車値下げ
2.4pt
残り
特価でなく通常価格（90万）で比べると、値下げ13pt・残り11pt
因果の推定には、SOHと成約価格のデータが要る
出典：One2car（2026年10月）、BYD Rêver。分母を変えた差の説明用分解で、因果推定ではない

## Slide 32: 付録11 C-SUVの入口価格（通常価格と特価）
車種・グレード | 動力 | 通常価格 | 特価 | Cross Smart比（特価）
BYD Atto 3 Premium | BEV | 79.99万 | 66.99万 | −32%
BYD Atto 3 Extended | BEV | 89.99万 | 76.99万 | −22%
Haval H6 HEV Pro | HEV | 96.9万 | — | −2%
Toyota Corolla Cross HEV Smart | HEV | 98.9万 | — | 基準
Toyota Corolla Cross HEV Premium Luxury | HEV | 120.4万 | — | +22%
Mazda CX-30 Essential Prime | ICE | 89.9万 | — | −9%
価格はバーツ。BYDの特価は2026年10月1〜31日
全長はAtto 3が4,455mm、Corolla Crossが4,460mmでほぼ同じ
同じ大きさで2〜3割安い
出典：BYD Rêver（2026年10月）、Toyota Thailand、各社の価格表

## Slide 33: 付録12 5年の保有費の試算 残価しだいで逆転する
項目（万バーツ） | Atto 3 通常 | Atto 3 特価 | Cross HEV
購入価格 | 80.0 | 67.0 | 98.9
5年後の売却額（仮定） | 36.0 | 36.0 | 64.3
エネルギー費 | 6.1 | 6.1 | 10.5
整備・保険・充電設備 | 16.5 | 16.5 | 15.0
保有費の合計 | 66.6 | 53.6 | 60.1
同額になるHEVの残価率 | 58% | 72% | —
主な仮定
年1.5万km・5年
ガソリン35バーツ/L
電気4.5〜7.5バーツ/kWh
BEV 16kWh/100km
HEV 25km/L
現金購入
保有費は売却額の仮定で大きく変わる
日系はHEVの高い残価を残クレに使えば、特価のEVとも戦える
出典：各社の価格表（2026年10月）。売却額・料金・整備費・保険料は説明用の仮定

## Slide 34: 付録13 残クレで見たCross HEVとAtto 3の月々の支払い
Chart: 月々の元本の支払い（バーツ、金利・頭金を除く）
| Atto 3（通常価格） | Atto 3（特価） | Corolla Cross HEV
通常の5年ローン | 13332 | 11165 | 16483
残クレ（5年後の残価を差し引く） | 7332 | 5165 | 5769
iPhoneの返却プログラムと同じ
払うのは「価格 − 将来の残価」だけ
残価が高い車ほど、月々が安くなる
5年後の残価（仮定）
Corolla Cross HEV 65%
Atto 3 45%（通常価格比）
高い残価が、そのまま月々の安さになる。ただし残価が外れたときの損は日系の金融会社が負う
出典：各社の価格表（2026年10月）。残価は付録の保有費試算と同じ仮定。金利・手数料は含まない

## Slide 35: 付録14 2026年1〜6月のパワートレイン別登録と国籍
動力 | 2025年1〜6月 | 2026年1〜6月 | 前年比 | 中国系 | 日系
BEV | 56,973 | 105,280 | +84.8% | 94,752（90.0%） | 1,113（1.1%）
HEV | 71,613 | 89,878 | +25.5% | 1,407（1.6%） | 87,910（97.8%）
PHEV | 11,324 | 10,214 | −9.8% | 7,128（69.8%） | 59（0.6%）
合計 | 139,910 | 205,372 | +46.8% | 103,287 | 89,082
日系HEVの2026年上半期の台数は、
前年のHEV市場全体を上回る（1.23倍）
BEVの日系はToyota・Hondaの明記分のみ。その他の国籍は未分解
出典：JETRO（2026年7月24日）、EVAT・DLT

## Slide 36: 付録15 中国系BEVのグループ別シェア 上位4社で72%
Chart: 2026年1〜6月のBEV登録に占める割合
| BYD・Denza | Chery | MG | GAC Aion | Geely・Zeekr | Changan | XPeng | GWM | Neta
BEV登録に占める割合 | 21 | 18.5 | 14.3 | 11.2 | 9.8 | 9.1 | 3 | 1.9 | 0.3
上位の入れ替わり
 | 2023 | 2025*
BYD | 40.2% | 31.0%
Neta | 16.7% | 3.4%
新規6社 | — | 13.2%
*2025年1〜9月
新規6社＝Denza・XPeng・Zeekr・Jaecoo・Omoda・Hyptec
中国系どうしで席を奪い合っている
出典：JETRO（2026年7月）、Autolife（2023〜2025年）

## Slide 37: 付録16 中国系の「速さ」の正体は、新しい車名の投入
Chart: タイでの新車種の発売数（年）
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
中国系 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 19 | 19 | 16
日系 | 3 | 10 | 6 | 5 | 5 | 11 | 3 | 5 | 5
91%
中国系の新車種のうち、新しい車名
80%
輸入で売り始めた割合
1〜2車種
タイで世代交代まで進んだ中国車
社内PCで作成して差し込む
S&Pの発売・改良時期で再集計
出典：発売時期一覧（2026年10月、2026年は1〜10月）、Autolife

## Slide 38: 付録17 開発期間の差は、設計を決める前半で生まれる
Chart: 開発期間（か月）
| 中国の新興EV | 量販メーカー | スポーツカー | 高級車
デザイン・設計の検証 | 10 | 28 | 25 | 23
設計・金型・試験 | 5 | 7 | 12 | 21
量産準備 | 9 | 10 | 11 | 9
縮める手段
✓ 決める人数と回数を減らす
✓ 仮想検証
✓ 標準部品
✓ 中国の開発体制を使う
18／21か月
量販との差のうち前半で生まれる分
出典：McKinsey（2025年10月）、報道

## Slide 39: 付録18 政策はBEVの普及と現地生産をセットにしてきた
EV3.0
2022〜25年
補助 最大15万バーツ
物品税8%→2%
輸入1台に現地生産1〜1.5台
EV3.5
2024〜27年
補助は年々縮小
現地生産 2026年1:2、2027年1:3
輸出1台を1.5台に算入
物品税の見直し
2026年〜
輸入EV 10%、現地2%
PHEV 5%
3段階の物品税
2026年9月 合意
投資の少ない、輸入だけの会社が最も高い
関税：中国製EV 0%、日本製 20%
中国系は輸入から始め、後から現地生産に移れた
出典：BOI（2023〜2025年）、物品税局、The Nation（2026年9月）、ASEAN Briefing

## Slide 40: 付録19 ASEAN6か国の制度と、日系への示唆
国 | 制度・市場の条件 | 日系への示唆
タイ | BEV +85%、HEV +26%。EV3.5の相殺生産・輸出算入 | HEVの収益を守り、都市・法人向けにBEVを投入
インドネシア | EV販売比率 約15%（2025年）。輸入優遇の終了後は現地化 | MPV・SUVの用途と現地調達の採算を確認
マレーシア | 2026年7月から新規CBUにCIF 20万リンギ以上・180kW以上 | 輸入の継続条件とCKDの採算を分けて設計
ベトナム | BEVの登録料0%を2030年末まで。地場VinFastが主力 | 地場を含めて商品・販売網・充電を評価
フィリピン | BEV・HEV・PHEVの関税0%を2028年まで | HEVも制度を使って価格を見直す
シンガポール | 2026年のVESはEVのみ優遇。EEAIは2027年に終了 | COEを含む負担でBEVの仕様を決める
出典：JETRO、BOI、MITI、ベトナム政府（政令202/2026）、フィリピン税関（EO62）、LTA、IEA

## Slide 41: 付録20 ピックアップの縮小は与信の引き締めによる
Chart: 新車販売（万台）
| 2022年 | 2025年
ピックアップ | 38.8 | 14.4
それ以外 | 46.1 | 47.7
−63%
ピックアップの販売（2022→2025年）
30〜40%
ローンの否決率（2024年）
91%
ピックアップのうち日系
中国系との競争とは別の要因
与信が戻れば日系の台数も戻る
出典：TMT、Bangkok Post、FTI

## Slide 42: 付録21 1車種依存と複数車種の比べ方
車種構成（2026年、100%）
シェア変化
主力の交代
BYD
Chery系
MG
GAC Aion
Changan
Neta
Toyota
Honda
社内PCで作成して差し込む
横棒（主力1車種／2位／3位／その他）
主力1車種の比率の高い順に並べる
社内PCで作成して差し込む
矢印（pt）
2025→2026
社内PCで作成して差し込む
回数
2023年以降に主力車種が入れ替わった回数
主力1車種
2位
3位
その他
見どころ：主力1車種の比率が高いのに伸びている企業＝主力を次々入れ替えている企業
出典：MarkLines（社内）で作成

## Slide 43: 付録22 中国系の逆風 淘汰はすでに始まっている
撤退
60→20
Netaの販売店。補助約20億バーツの返還を求められ撤退へ
制度
3段階
2026年から物品税を投資の度合いで3段階に。輸入だけの会社が最も高い
採算
3.4%
中国の自動車産業の利益率（2026年1〜4月）。値下げの余力は細る
撤退ブランドの保有者は、整備と中古の受け皿を探す
日系にとっては「拾う」機会
出典：The Nation、CPCA、物品税局（2026年）

## Slide 44: 付録23 「埋める」手段 中国の開発体制でつくる日系BEV
トヨタ
bZ3・bZ3X
BYD・GACとの合弁で共同開発
BYDのLFP電池、制御はトヨタ
ホンダ
e:N系
中国の合弁で開発・生産
マツダ
6e
Changanとの合弁で開発
採用の条件
✓ 品質・保証・補修部品を日系が管理できる
✓ 開発費と部品の共通化で採算が合う
✓ 充電できる都市・法人の顧客に絞る
出典：Toyota（2022年10月）、各社発表

## Slide 45: 付録24 2030年の日系シェアの試算 効くのはBEVの比率
前提（2030年） | 弱気 | 基本 | 強気
市場（万台） | 74.5 | 77.0 | 80.5
乗用車のBEV比率 | 66% | 58% | 48%
乗用車のPHEV比率 | 15% | 10% | 7%
日系シェア：ピックアップ | 80% | 85% | 88%
日系シェア：BEV | 5% | 10% | 20%
日系シェア：HEV | 85% | 90% | 95%
日系シェア（結果） | 34.5% | 48.2% | 63.3%
基本ケースからの変化（pt）
±7.3
BEV・PHEVの比率
+4.2／−2.1
日系のBEVシェア
+1.6／−1.2
ピックアップの台数
日系の台数は約37万台。その8割はピックアップ・PPV・HEV
出典：前回のデータブックによる試算（2026年の再現値59.8%、実績61.8%）

## Slide 46: 付録25 実行の順番
0〜6か月
同クラスの実見積、SOH・買取実績、失注理由をそろえる
判断の基準
残価で許せる価格差を把握
6〜18か月
主力HEVに残クレを設計。中国開発BEVの案件を進める
判断の基準
用途・充電条件と車種ごとの採算
18〜36か月
現地化・ライン増強を受注と輸出に合わせる
判断の基準
国内需要＋輸出が損益分岐を超えるか
利益＝車種ごとの台数×限界利益 − 共通基盤・改良・残価リスクの費用
出典：本資料の検証にもとづく提案。個社の計画ではない

## Slide 47: 付録26 追加の検証設計（社内データで行うもの）
問い | 比べ方 | 必要なデータ
改良が競争力を高めるか | 同じ車格・動力・価格帯で、改良の前後を比較 | MarkLines月次、S&P改良時期、実売価格
中国系は売れ行きの落ち方が速いか | 同じ動力・セグメント・発売年で販売カーブを比較 | MarkLines月次、発売月
新車値下げが中古価格を下げるか | 値下げした車と、しない近い車の差の差 | 同型・同年式の成約価格の時系列
電池劣化の価格への寄与 | 同型・同年式・同距離でSOHの違いを比較 | 実測SOH、成約価格、保証・充電履歴
売れる車種の数が企業を支えるか | 販売構成と採算の変化を企業・車種で追う | モデル別台数、価格、粗利
現地化が競争力を変えるか | 同じ仕様のCBU→CKDを比較 | 生産国、現地調達、稼働率、在庫
出典：本資料の検証設計

## Slide 48: 付録27 社内PCで作る図と、差し込む場所
作る図（MarkLines・S&P） | 差し込む場所
ASEAN各国の中国系・日系シェアの推移 | スライド3
パワートレイン別の販売とシェアの推移 | スライド4
セグメント別の販売とシェアの推移 | スライド5
上位4社（中国系・日系）の車種別販売 | スライド6
マトリクス各セルの台数・シェア | スライド7
BEV・HEVの月次販売（政策の年表とそろえる） | スライド9
S&Pの改良時期 × 改良前後の月次販売（中国系） | スライド15
日系のモデルチェンジ前後の月次販売 | スライド16
車種構成の横棒＋シェア変化＋主力の交代 | スライド17、付録21

## Slide 49: 付録28 想定される質問①（分析の方法）
Q
日系の失点の分解は、因果ではないのでは？
A
はい、会計上の分解です。BEVの買い手が日系を選んだかは分かりません。ピックアップ縮小で分母が減った分も含むため、セグメント×動力で分解し直します。
Q
中国系の改良間隔が短いのは、観測期間が短いからでは？
A
その可能性があります。2022年以降の参入で、長い周期の車はまだ観測されていません。同じ発売年どうしで比べ直します。
Q
「速さは中国系どうしの生き残り条件」の根拠は？
A
今は状況証拠です（BYD 40%→31%、Neta 17%→3%）。S&Pの改良時期とMarkLinesの月次で、改良前後の販売を確かめます。
Q
中古価格の比較はN=7と5で、少ないのでは？
A
はい、掲載価格で件数も少なく、示唆にとどまります。One2carの時系列（1年で2〜3割下落）と方向は一致しています。

## Slide 50: 付録29 想定される質問②（戦略）
Q
日系がBEVに入れば、日系も速さの勝負に巻き込まれるのでは？
A
そうなります。そのため自社開発ではなく中国の開発体制を使い、車種を絞って都市・法人向けに投入します。
Q
PHEVは7割が中国系。HEVも安泰ではないのでは？
A
はい。HEV内の中国系シェア（今は1.6%）とC-SUVのPHEVを毎月見ます。10%を超えたら打ち手を前倒しします。
Q
残クレは、残価が崩れたら日系が損をするのでは？
A
はい、残価のリスクは金融会社が負います。中国系の値下げがHEVの中古相場に波及しないかを見ながら、残価率を保守的に置きます。
Q
電池劣化のデータは北米中心で、タイの暑さに合わないのでは？
A
はい。暑い地域ほど劣化が速いという結果はありますが、タイのLFP車の実測はありません。SOH付きの中古データで確かめます。

## Slide 51: 付録30 出典
市場：JETRO「タイ乗用車登録 2026年上半期」（2026/7/24）、EVAT・DLT、TMT、Thansettakij、Autolife
政策：BOI（EV3.5、2023/11；輸出算入1.5倍、2025/7/30；見直し、2025/11/25）、物品税局、The Nation
ASEAN：MITI（マレーシア）、ベトナム政令202/2026、フィリピンEO62/2024、LTA（シンガポール）、IEA Global EV Outlook 2026
改良：BYD Rêver、BYD販売店、MG Thailand、GWM、Changan、GAC、Neta、XPeng、Zeekr、Omoda、Toyota、Honda、Nissan
中古：One2car（2026/2/6、2026/10/8観測）、Krungsri Research（2025/1/27）、iSeeCars
電池：Geotab（2026/1/13）、BloombergNEF（2024/12/10）、BYD
価格：BYD Rêver（2026年10月キャンペーン）、Toyota Thailand、各社の価格表
その他：McKinsey（2025年10月）、CPCA、Toyota（bZ3、2022/10/24）、Bangkok Post、FTI
社内：MarkLines（ASEAN車種別月次販売）、S&P（車種別の発売・改良時期）